## Slide 1: Routing: Dari Routing Table hingga BGP
Essay & presentasi merujuk APNIC Academy — Routing Fundamentals Course
Prayogo Adhi Satrio · 3125600043
Konsep Jaringan · Teknik Informatika · PENS
Notes: Pembukaan: tugas 7 membahas routing berdasarkan kursus Routing Fundamentals dari APNIC Academy.

## Slide 2: Kursus rujukan: 5 modul, ±3–4 jam
APNIC Academy · gratis · contoh konfigurasi di Cisco IOS, Juniper Junos OS, dan MikroTik RouterOS
Modul 1
Routing Basics
RIB, FIB, longest prefix match, AD
Modul 2
Static Routes
Default, black hole, floating, ECMP
Modul 3
OSPF
Link-state, area, OSPFv2 & v3
Modul 4
IS-IS
Level 1/2, NET, IPv4 + IPv6
Modul 5
BGP
iBGP, eBGP, routing Internet
Notes: Kursus berisi lima modul. Essay dan presentasi ini mengikuti urutan modul tersebut.

## Slide 3: Routing = belajar rute + meneruskan paket
RIB
Routing Information Base
Menyimpan rute dari connected, static, dan routing protocol
Dilihat dengan show ip route
Boleh “berpikir” lambat dan teliti
FIB
Forwarding Information Base
Salinan rute terbaik dari RIB
Dioptimalkan untuk pencarian cepat (hardware)
Dipakai untuk setiap paket
rute terbaik
Notes: Router punya dua pekerjaan: membangun RIB dan meneruskan paket lewat FIB.

## Slide 4: Longest prefix match: paling spesifik menang
Routing table
Prefix | Next hop
10.1.0.0/16 | Router A
10.1.1.0/24 | Router B
0.0.0.0/0 | Router C (default)
Paket datang dengan tujuan…
10.1.1.20
Router B
/24 paling panjang
10.1.2.5
Router A
/16 mengalahkan /0
8.8.8.8
Router C
hanya default yang cocok
Inilah alasan VLSM (Tugas 6) bisa berjalan: subnet berbeda ukuran tetap dipilih dengan tepat.
Notes: Bila beberapa entri cocok, router memilih prefix terpanjang.

## Slide 5: Tiga sumber rute, dipilih lewat AD
Connected
Otomatis dari interface aktif
Static
Diketik manual oleh admin
Dynamic
Dipelajari lewat routing protocol
Lebih kecil = lebih dipercaya. AD membandingkan antar-protokol; metric membandingkan jalur dalam satu protokol.
Chart: Administrative Distance bawaan (Cisco)
| Connected | Static | eBGP | OSPF | IS-IS | iBGP
AD | 0 | 1 | 20 | 110 | 115 | 200
Notes: Connected 0, static 1, eBGP 20, OSPF 110, IS-IS 115, iBGP 200. MikroTik memakai nilai yang sama; Juniper memakai preference dengan angka berbeda.

## Slide 6: Empat pola static route di jaringan nyata
Default route
0.0.0.0/0 atau ::/0 — “kalau tidak tahu, kirim ke ISP”.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
Black hole route
Membuang paket ke Null0; cegah loop & jangkar prefix BGP.
ip route 192.0.2.0 255.255.255.0 Null0
Floating static
Rute cadangan dengan AD tinggi; aktif saat rute utama hilang.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
ECMP
Beberapa jalur dengan nilai sama; trafik dibagi rata.
dua next hop, cost sama
Notes: Static route sederhana, tetapi tidak bisa menyesuaikan diri ketika topologi berubah.

## Slide 7: OSPF: semua router memegang peta yang sama
IGP link-state · RFC 2328 (OSPFv2, IPv4) · RFC 5340 (OSPFv3, IPv6)
1
Hello
Cari tetangga lewat multicast 224.0.0.5, tiap 10 detik di Ethernet
2
Adjacency
Sinkronisasi database sampai status Full; DR/BDR di segmen broadcast
3
Flooding LSA
Setiap router menyebarkan info link-nya → LSDB identik se-area
4
SPF (Dijkstra)
Hitung jalur dengan total cost terkecil → masuk routing table
Cost (Cisco) = reference bandwidth (bawaan 100 Mbps) ÷ bandwidth interface. Jalur dengan total cost terkecil yang dipilih.
Notes: Tahap tetangga: Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full.

## Slide 8: Area OSPF: semua area terhubung ke area 0
Area 0
Backbone (wajib)
Area 1
internal router
Area 2
internal router
ABR
ABR
ASBR
ke luar OSPF (mis. ISP)
ABR menghubungkan area lain ke area 0. ASBR memasukkan rute dari luar OSPF.
Notes: Pembagian area membuat flooding LSA dan perhitungan SPF tetap ringan.

## Slide 9: IS-IS: link-state favorit ISP besar
 | OSPF | IS-IS
Berjalan di | Atas IP (protokol 89) | Langsung di layer 2
IPv4 + IPv6 | Dua protokol (v2 + v3) | Satu proses (RFC 5308)
Hierarki | Area 0 + area lain | Level 1 / Level 2
Batas area | Di dalam router (ABR) | Pada link
Asal | IETF | ISO 10589 → RFC 1195
Alamat NET
49.0001.0100.0000.0001.00
49 AFI privat
0001 Area ID
0100.0000.0001 System ID (dari 10.0.0.1)
00 NSEL, selalu 00
Notes: Packet Tracer tidak mendukung IS-IS; praktik bisa memakai GNS3, EVE-NG, atau MikroTik/Juniper.

## Slide 10: BGP: protokol yang menyatukan Internet
AS 64500 (kampus)
AS 64501 (ISP)
R1
R2
R3
iBGP
eBGP · TCP 179
Path-vector
Mengumumkan prefix + AS_PATH; tolak rute berisi ASN sendiri
Peer manual
Tetangga dikonfigurasi, sesi TCP 179 sampai Established
Berbasis kebijakan
LOCAL_PREF, AS_PATH, MED, NEXT_HOP menentukan jalur
 | eBGP | iBGP
Antara | AS berbeda | AS yang sama
AD (Cisco) | 20 | 200
Aturan | Next hop diganti pengirim | Butuh full mesh / route reflector
Notes: BGP versi 4 (RFC 4271). Status sesi: Idle, Connect, Active, OpenSent, OpenConfirm, Established.

## Slide 11: Skala tabel BGP global (Januari 2026)
1,05 juta
prefix IPv4
naik ±5% selama 2025
241.800
prefix IPv6
naik ±9% selama 2025
77.900
AS asal IPv4
naik ±2% selama 2025
Pertumbuhan masih berjalan tetapi melambat. Sumber: G. Huston, “BGP in 2025”, APNIC Blog, 8 Januari 2026.
Notes: Router tepi kecil cukup memakai default route; hanya router yang butuh full table yang menyimpan semua prefix ini.

## Slide 12: Protokol tidak bersaing, tetapi berbagi tugas
BGP (iBGP + eBGP)
Prefix pelanggan & tabel Internet — “jaringan mana ada di mana?”
IGP: OSPF / IS-IS
Loopback & link antar-router — “bagaimana mencapai router lain di jaringan saya?”
Static & default route
Jalur keluar ke ISP, rute cadangan, black hole
Notes: IGP dibuat kecil agar konvergensi cepat; BGP mencari next hop-nya lewat IGP.

## Slide 13: Kesimpulan
Router belajar rute ke RIB, lalu meneruskan paket lewat FIB dengan longest prefix match
AD memilih antar-sumber rute; metric memilih antar-jalur dalam satu protokol
OSPF & IS-IS menjaga topologi internal; BGP menghubungkan puluhan ribu AS di Internet
Konsepnya sama di Cisco, Juniper, dan MikroTik — hanya sintaksnya berbeda

## Slide 14: Referensi
APNIC Academy. Routing Fundamentals Course. academy.apnic.net/en/course/routing-fundamentals-course
APNIC Academy. Routing Basics (webinar course). academy.apnic.net/en?p=15099
Huston, G. BGP in 2025. APNIC Blog, 8 Januari 2026.
RFC 2328 OSPF v2 · RFC 5340 OSPF for IPv6
RFC 1195 IS-IS for TCP/IP · RFC 5308 Routing IPv6 with IS-IS
RFC 4271 BGP-4 · RFC 5737 & RFC 5398 (alamat & ASN dokumentasi)